Опросный лист №_____

на шинные опоры серии ШО на напряжения 330, 500, 750 кВ

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Шинные опоры наружной установки климатического исполнения УХЛ предназначены для поддержания проводов или для установки аппаратов в сетях переменного тока с частотой 50 и 60 Гц.

Работоспособность шинных опор обеспечивается в условиях(

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  20 мм.

- Сейсмостойкость шинных опор 8 баллов по шкале MSK-64.

Минимальная разрушающая нагрузка на изгиб изоляторов 8 кН (на 750 кВ - 12,5 кН).

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение, кВ | 330 / 363 |  |
|  |  | 500 / 525 |  |
|  |  | 750 / 787 |  |
|  | Степень загрязнения изоляции (удельная длина пути утечки) по ГОСТ 9920 | II* (2,25 см/кВ) |  |
|  |  | III (2,5 см/кВ) |  |
|  | Цвет глазури изоляторов | Белый |  |
|  |  | Коричневый |  |
|  |  | Не имеет значения |  |
|  | Конструктивное исполнение | для крепления проводов типа АС-300/48 | двух |  |
|  |  |  | трех |  |
|  |  | для крепления проводов типа АС-400/64, АС-500/64, АС-600/72 | двух |  |
|  |  |  | трех |  |
|  |  | для крепления проводов типа ПА-500 | двух |  |
|  |  |  | трех |  |
|  |  | для крепления проводов типа ПА-640 | двух |  |
|  |  |  | трех |  |
|  |  | для крепления алюминиевой трубы D=140мм (только на 750 кВ) |  |
|  |  | для установки неподвижного контакта подвесного разъединителя и заземлителя |  |
|  |  | для установки высокочастотного заградителя (указать тип) |  |
|  | Заказ опорных стоек под установку | Трубная конструкция стойки |  |
|  |  | Сборная конструкция стойки |  |
|  | Высота опорных стоек | Стандартная поставка (2755 мм) |  |
|  |  | По заказу (указать высоту) |  |
|  | Дополнительные требования |
|  | Количество комплектов заказа |  |

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!