Опросный лист №_________ на разъединители серии РГ(Ж)

на номинальные напряжения 330, 500 кВ

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Разъединители двухколонковые горизонтально-поворотного типа, выпускаются отдельными полюсами, имеют два типоисполнения по видам установки:

- РГ – на собственные опорные стойки, закрепляемые на шпильки бетонных фундаментов;

- РГЖ - на железобетонные опорные конструкции (присоединительные размеры соответствуют разъединителям серии РНДЗ).

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- 	высота над уровнем моря - не более 1000 м;

-	 верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

-	 нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  20 мм;

- сейсмичность местности  до 8 баллов по шкале МSK-64.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | №1 | №2 |
|  | Типосполнение разъединителя (наличие металлоконструкций) 1) | РГ (с опорными стойками) |  |  |
|  |  | РГ (без опорных стоек) |  |  |
|  |  | РГЖ (с кронштейном для крепления привода к ж/б опоре) |  |  |
|  |  | РГЖ (без кронштейна) |  |  |
|  | Номинальное / Наибольшее рабочее напряжение | 330кВ / 363кВ |  |  |
|  |  | 500кВ / 550кВ |  |  |
|  | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 2000А / 40кА / 100кА |  |  |
|  |  | 3150А / 63кА / 160кА |  |  |
|  | Удельная длина пути утечки изоляции (степень загрязнения по ГОСТ 9920) | 2,25 (II*) |  |  |
|  |  | 2,5 (III) |  |  |
|  | Количество заземлителей | 2 |  |  |
|  |  | 1а (заземлитель расположен со стороны ведущей колонки) |  |  |
|  |  | 1б (заземлитель расположен со стороны ведомой колонки) |  |  |
|  | Привод разъединителя 2) | ПД-11 | 3) | 3) |
|  |  | ПД-14 | 3) | 3) |
|  | Высота разъединителя от земли (без учета высоты фундамента) до контактной площадки выводов | Стандартная поставка |  |  |
|  |  | По заказу (указать высоту) |  |  |
|  | Высота фундамента |  |  |
|  | Дополнительные требования к разъединителю |  |  |
|  | Количество комплектов заказа |  |  |

Примечания:

1)        Стандартная базовая поставка:

- для РГ-330-500 кВ на ток 3150 А – со стойками под разъединитель, с кронштейнами для крепления приводов;

- для РГ-330-500 кВ на ток  2000А – без стоек (стойки с кронштейнами по заказу);

- для РГЖ-330-500 кВ на ток 3150 А с приводом ПД-11 – с кронштейнами для крепления приводов к ж/б опоре;

- для РГЖ-330-500 кВ на токи 2000 и 3150 А с приводом ПД-14 – без кронштейнов (кронштейны по заказу).

2)        Электродвигательные приводы:

ПД-11  -для управления РГ и РГЖ-330-500 кВ на 3150А;

ПД-14  -для управления РГ и РГЖ-330-500 кВ на 2000 и 3150А.

Требования к ПД-11 и ПД-14 указываются в опросных листах на привод.

3)        Указать № заполненного опросного листа на приводы.

# Text boxes

По желанию заказчика заключается договор о сервисном обслуживании в послегарантийный период