Опросный лист №______

на разъединители серии РР(З) -35 У3

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик______________________________________________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Разъединители вертикально-рубящего типа, выпускаются в виде одно-, двух- или трехполюсных аппаратов на общей раме, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 45°С;

- влажность 80% при температуре плюс 20°С.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение | 35 кВ / 40,5 кВ | V |
| 2 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 1000 А / 31,5 кА / 80 кА |  |
|  |  | 2000 А /40 кА / 100 кА |  |
|  |  | 3150 А /40 кА / 100 кА |  |
| 3 | Наличие заземлителей | Отсутствуют |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 1а * |  |
|  |  | 1б * |  |
| 4 | Количество полюсов (на общей раме)** | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 3 |  |
| 5 | Межфазное расстояние, мм | Стандартная поставка (450 мм) |  |
|  |  | По заказу *** |  |
| 6 | Привод главных ножей разъединителя | Ручной ПР-3У3 |  |
|  |  | Электродвигательный ПД-14 |  |
| 7 | Привод заземлителей | Ручной ПР-3У3 |  |
|  |  | Электродвигательный ПД-14 |  |
| 8 | Наличие выносного блока управления привода ПД-14 | По заказу |  |
| 9 | Дополнительные требования к разъединителю *** (контакт переходной для подводящих шин, расположенных плашмя) |  |
| 10 | Количество комплектов заказа |  |

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечания:

*     1а – разъединитель с одним заземлителем со стороны разъемного контакта;

1б - разъединитель с одним заземлителем со стороны осевого контакта.

** Разъединители на номинальный ток 3150А выпускаются в трехполюсном исполнении.

*** по согласованию с заводом изготовителем.