Опросный лист №________

на ограничители перенапряжений нелинейные

серии ОПН-П на напряжение от 3 до 10 кВ

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик______________________________________________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Предполагаемое место установки______________________________________________________

Ограничители перенапряжений с полимерной изоляцией. Предназначены для защиты электрооборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений.

Исполнение по установке – опорное.  Укомплектован линейным выводным зажимом, заземляющим зажимом.

Номинальный разрядный ток – 10 кА.

Класс пропускной способности при прямоугольном импульсе тока длительностью 2000мкс – 2 (550А).

Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920:

- для наружной установки – III (10 кВ), IV (3 - 6 кВ),

- для внутренней установки – I.

Работоспособность ОПН обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 50°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- для наружной установки ОПН скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и до 15 м/с при гололеде 20 мм;

- сейсмичность местности  до 9 баллов по шкале МSK-64.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа (отметить нужное) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Класс напряжения сети / наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ 1) | 3/3,0 |  |
|  |  | 3/3,3 |  |
|  |  | 3/3,6 |  |
|  |  | 6/6,0 |  |
|  |  | 6/6,6 |  |
|  |  | 6/6,9 |  |
|  |  | 6/7,2 |  |
|  |  | 10/10,5 |  |
|  |  | 10/11,5 |  |
|  |  | 10/12,0 |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150 | 1 (наружная установка) |  |
|  |  | 2 (внутренняя установка) |  |
|  | Ток взрывобезопасности, кА | 20 |  |
|  |  | 40 |  |
|  | Комплект монтажных частей | КМЧ № 1-14 (выбрать по нижеприведенному рисунку) 2) |  |
|  | Дополнительная комплектация по заказу. Возможно изготовление стойки с высотой указанной заказчиком. |  |
|  | Дополнительные требования |  |
|  | Количество ОПН заказа |  |

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечание:

1) возможно изготовление ОПН с наибольшим длительно допустимым рабочим напряжением отличным от указанного, например 10/12,7.

2)  КМЧ-14 с изолирующим основанием.